Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	6

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ	8

2.1. Характеристика природных и климатических условий	8

2.2. Состояние окружающей среды	8

2.2.1. Состояние воздушного бассейна	9

2.2.2. Земельные ресурсы. Санитарная очистка и отходы	11

2.2.3. Подземные и поверхностные воды	12

2.3. Комплексная оценка территории	13

2.4. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса поселения	14

2.5. Население и трудовые ресурсы	17

2.6. Жилищный фонд	18

2.7. Социальная инфраструктура	19

2.9. Транспортная инфраструктура	23

2.9.1. Внешний транспорт	23

2.9.2. Внутрипоселковый транспорт	24

2.10. Озелененные территории	25

2.11. Инженерная инфраструктура	25

2.11.1. Водоснабжение	25

2.11.2. Бытовая канализация	27

2.11.3. Дождевая канализация	27

2.11.4. Теплоснабжение	27

2.11.5. Газоснабжение	27

2.11.6. Электроснабжение	28

2.11.7. Средства связи	29

2.12.Объекты  культурного наследия	29

3. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	30

3.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса поселения	30

3.2 Прогноз численности населения	32

3.3 Жилищное строительство	32

3.4 Социальная инфраструктура	33

3.5. Основные направления градостроительного развития поселения	36

3.5.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	36

3.5.2. Функциональное зонирование	37

3.6. Транспортная инфраструктура	40

3.6.1. Внешний транспорт	40

3.7. Озелененные территории	40

3.8. Инженерная инфраструктура	41

3.8.1. Водоснабжение	41

3.8.2.Водоотведение	42

3.8.3. Дождевая канализация	44

3.8.4. Теплоснабжение	44

3.8.5. Газоснабжение	44

3.8.6. Электроснабжение	45

3.8.7. Средства связи	46

3.9. Охрана окружающей среды. Основные природоохранные мероприятия	46

3.9.1. Воздушный бассейн	47

3.9.2. Поверхностные и подземные воды	47

3.9.3 Защита почвы и растительности	48

3.9.4. Организация санитарно-защитных зон	49

3.9.5 Прогноз состояния окружающей среды	50

4. Сводные данные об использовании земель	51

5.Зоны с особыми условиями	52

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	69

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	70

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	75

природного и техногенного характера	75

8.Технико-экономические показатели.	78

Литература:	80

Список принятых сокращений

| ВОЗ | водоохранная зона |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГП | генеральный план |
| ГЛФ | государственный лесной фонд |
| ГУП | государственное унитарное предприятие |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| ЛОС | летучие органические соединения |
| н.п. | населенный пункт |
| НПЦ | научно-производственный центр |
| ОВОС | оценка воздействия на окружающую среду |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ООС | охрана окружающей среды |
| ОС | очистные сооружения |
| ПВ | подземные воды |
| ПЗ | пояснительная записка |
| РФ | Российская Федерация |
| р. ц. | районный центр |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СТП | схема территориального планирования |
| ТБО | твердые бытовые отходы |
| ТФ | территориальный фонд |
| ФЗ | федеральный закон |
| КФХ | крестьяско-фермерское хозяйство |
| ИП | индивидуальный предприниматель |

Генеральный план Афанасьевского сельского поселения Шуйского   муниципального района Ивановской области   выполнена коллективом специалистов в составе:

| Главный архитектор проекта | Григоров А.Е. |
| --- | --- |
| Инженер-экономист | Пылаева Л.Б. |
| Инженер | Вдовина С.Б. |

ВВЕДЕНИЕ

Статус Генерального плана Афанасьевского сельского поселения Шуйского района Ивановской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории Афанасьевского сельского поселения (далее также - Поселения). Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики Поселения, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием поселения, населенных пунктов, находящихся на его территории,  и эффективным использованием их территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план Поселения является документом территориального планирования и определяет назначение территорий Поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Афанасьевского сельского поселения до 2020 года (Первая очередь строительства) и варианты территориального роста - до 2030 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития поселковой инфраструктуры и проектов планировки территорий.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Село Афанасьевское, расположенное вдоль дороги в Палех, известно с 1554 года, когда оно входило в дворцовое ведомство. Раньше за церковью Воскресения (1808) в глубине церковного участка стояла ныне утраченная Никольская церковь (1796), построенная вместо деревянной, сгоревшей в 1790 г. В 1895 г. у самой дороги была возведена колокольня. Ограда, главными воротами в которой служил первый ярус колокольни, как и бывшая при церкви богодельня (1829) на 20 человек, разобраны; границы участка отмечают старые липы. Сохранившиеся здания – кирпичные, стены церкви побелены по обмазке.

На территории поселения находится село Пустошь – одно из древних сел Ивановской области, упоминаемое уже в 16 веке. Расположено на открытом спокойном рельефе вдоль старого тракта. Первоначальная планировка  нарушена в связи с некоторым изменением старой трассы дороги, что привело также к утрате ограды и колокольни расположенной в центре села Преображенской церкви.

Активное развитие село получило пореформенный период 2-й половине 19 века, когда оно становится своеобразной «столицей овчинного промысла» Владимирской губ. Облик села в это время в значительной степени определяют высокие срубы сушилок, длинный ряд которых поднимался над дворовой застройкой крестьянских усадеб. Немногие дома зажиточных крестьян и промышленников (еще недавно крепостных) выделялись яркой окраской и богатой резьбой на фасадах. Высокие ворота и полисадники дополняли облик этих домов со стороны улицы. Планировку богатой усадьбы составляли, как правило, парадный гостевой дом и жилой флигель (обычно скромный по размерам). Парадный дом, где обычно принимали гостей, представлял по свой планировке новый, городской, тип, включавший переднюю, столовую, зал, гостиную. Хозяйственная часть усадьбы в таком случае состояла из небольших избушек, где вымачивали, вычесывали и кроили овчину.

К концу 19 в. село насчитывало 700 душ; здесь было шесть кабаков и три трактира. Сведений о постройке церковных сооружений до начала 20 века нет (село было старообрядческим, и жители могли обходиться домовыми молельнями, не выделявшимися среди жилой застройки).  В начале 20 века в северо-западной части, у дороги на кладбище была построена деревянная старообрядческая церковь Иоанна Крестителя (не сохранилась). Возведенная в 1912 году Преображенская церковь является единственной доминантой в ряду плотной застройки центра Пустоши.

Среди жилой застройки, сформировавшейся к концу 19 века, выделяется усадьба одного из крупнейших местных промышленников – купца Турлапова – 2-й половины 19 века, расположенная в восточной  части села. Сооружения ее, кирпичные и деревянные, отражают период наибольшего развития поселения.

Усадьба Турлапова состоит из главного дома и хозяйственной    постройки принадлежала фабриканту-старообрядцу Турлапову, владевшему заводом овчинных шуб, который находился неподалеку от Пустоши, на речке Матня, усадьба занимает протяженный, развитый вглубь участок. К улице обращен торцовый фасад дома и ворота. В глубине участка, напротив дома, расположена хозяйственная постройка, объединяющая деревянный амбар и каретник.  Главный дом выстроен из кирпича и оштукатурен к северному его фасаду в глубине двора примыкает  пристройка середины 20 века. Двухэтажный прямоугольный объем с характерными, хотя и упрощенными, формами позднего классицизма, - типичный образец распространявшейся в это время в торговых селах купеческой застройки городского типа. Торцовый фасад в пять осей окон выходит на улицу. Широкий междуэтажный пояс с гофрированными филенками под окнами охватывает фасады. Углы и внутренние членения отмечены лопатками. Верхние, более высокие окна имеют лучковые перемычки. Вход со стороны восточного дворового фасада прикрыт литым чугунным козырьком на каннелированных колонках. Парадная часть состоит из трех помещений с окнами на главный фасад. Хозяйственная постройка представляет собой рубленное из бревен в обло протяженное одноэтажное сооружение. Включает срубы амбара и каретника, подведенные под общую двускатную кровлю с  фронтонами на торцах. Часть постройки, принадлежащая амбару, заглублена под широкий свес кровли, опирающийся на столбики-колонки (две сохранены). Над свесом расположено чердачное окно под двускатной кровлей с фронтончиком.

Церковь Преображения расположена у дороги и обращена к ней своим северным фасадом. Краснокирпичный грузный храм,  построенный в 1912 году в формах русского стиля, сохранил доминирующее значение в застройке села несмотря на утрату пятиглавого завершения. Большинство проемов в настоящее время заложено. Двусветный основной четверик образует симметричную композицию с примыкающими прямоугольными алтарем и близкой ему по размеру трапезной. Углы объемов охватывают широкие филенчатые лопатки, завершенные на четверике килевидными кокошниками на основании угловых глав. Средние оси боковых фасадов четверика выделены крупными порталами, килевидные завершения которых поднимаются до середины второго яруса; над ними – ниши киотов. Проемы входа и окон первого яруса имеют лучковые перемычки и обрамлены колонками, на последние опираются пилястры по сторонам небольших арочных окон второго света с широкими архивольтами. Колонки и килевидные завершения имеют также окна трапезной и алтаря. Вход на западном фасаде выделен небольшим ризалитом с крыльцом. Его арочный проем под щипцовым покрытием обрамлен ширинками и угловыми колонками.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

2.1. Характеристика природных и климатических условий

Афанасьевское сельское поселение расположено в восточной  части Шуйского района.

Климат Афанасьевского сельского поселения умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,50С, абсолютная максимальная +38,50С, абсолютная минимальная -41,40С.

Глубина снежного покрова 27 см, глубина промерзания почв 53 см, среднегодовое количество осадков составляет 536 мм, относительная влажность воздуха 74%.

Направление преобладающих ветров по сезонам: зимой – северо-западное,  летом –западное.

Высота системы грунтовых вод ниже 2-х метров.

Климатические условия района благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений.

2.2. Состояние окружающей среды

Ивановская  область относится к регионам с высоким промышленным потенциалом, что делает вопросы экологической безопасности значимыми.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Кладбище

В настоящее время на территории поселения расположено 3 кладбища общей площадью 1,8 га, 3 скотомогильника общей площадью 0,06 га и 1 свалка площадью 8,73 га.

Таблица 2.1.

Кладбища, свалки, скотомогильники  по состоянию на 01.01.2010 года

| № п/п | Наименование | Местоположение (район, населенный пункт) | Расстояние, км | Территория, га | Намечается ликвидация и по каким причинам | % заполняемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от центра населенного пункта | от ближайшей жилой застройки |  |  |  |
| 1 | кладбище Афанасьевское | Ивановская область, Шуйский район, с.Афанасьевское | 0,5 | 0,1 | 0,96 | нет | 75 |
| 2 | кладбище Пустошенское | Ивановская область, Шуйский район, с.Пустошь | 1,2 | 0,7 | 0,104 | нет | 78 |
| 3 | кладбище Красновское | Ивановская область, Шуйский район, западнее деревни Севастьяново | 3,0 | 0,5 | 0,75 | нет | 97 |
| 4 | скотомогильник | Ивановская область, Шуйский район, с.Афанасьевское | 1,5 | 1,5 | 0,02 | нет | 30 |
| 5 | скотомогильник | Ивановская область, Шуйский район, с.Пустошь | 1,0 | 0,8 | 0,02 | нет | 25 |
| 6 | скотомогильник | Ивановская область, Шуйский район, с.Арефино | 1,2 | 1,2 | 0,02 | нет | 18 |
| 7 | свалка «Чистое поле» | Ивановская область, Шуйский район, вблизи деревни Кочнево | 1,3 | 0,8 | 8,73 | нет | 98 |

Источник: исходные данные администрации

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочной размер СЗЗ от кладбища до 10 га должен составлять 100 метров.  Как видно из вышеприведенных данных  СЗЗ от кладбища соблюдена. Размер СЗЗ от скотомогильника с захоронением в ямах  должен составлять 1000 м, скотомогильника с биологическими камерами  - 500м. Как видно из вышеприведенных данных  СЗЗ от скотомогильника в с Пустошь и вблизи деревни Кочнево не соблюдена.  Следует отметить, что дальнейшая эксплуатация их невозможна.

2.2.1. Состояние воздушного бассейна

Перечень вредных веществ, подлежащих контролю, пересматривается при изменении данных инвентаризации промышленных выбросов, появлении новых источников выбросов, реконструкции предприятий, но не реже 1 раза в 3 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, объекты которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, осуществляют первичный учет выбросов ЗВ в атмосферу, включающий в себя определение источника загрязнения (ИЗА), номенклатуры и объемов выбросов ЗВ.

При отсутствии данных о выбросах в соответствии со статьей 22 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» предприятия проводят инвентаризацию выбросов по утвержденной инструкции. В дальнейшем при проведении работ по разработке нормативов ПДВ и их пересмотру  характеристики этих источников уточняются.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства и автомобильный транспорт.

На территории поселения отсутствуют стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

Определенный вклад в загрязнение атмосферы вносят котельные, работающие на природном газе. Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных систем отопления.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт, количество которого в последние годы постоянно растет.

Физическое воздействие

Физическое воздействие (шум, вибрация, электромагнитные поля - ЭМП) является одним из вредных факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на среду обитания и здоровье человека.

Защищенность жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические условия в нем, от которых зависят физическая, психическая и социальная стороны здоровья человека. Этим и объясняется социальная значимость мер по звукоизоляции и защите от шума в жилых домах.

Защита от шума стоит в одном ряду с другими природоохранными мерами, то есть мерами, направленными на охрану окружающей среды от загрязнения антропогенно обусловленными поступлениями в нее энергии, которые могут приводить к ухудшению ее состояния.

В границах и по границам поселения проходят воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ, имеющие охранные зоны величиной 15-20 метров по обе стороны.

Санитарные разрывы для линий электропередач напряжением 110 кВ, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), не устанавливаются (напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м).

В соответствии с "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты" защита населения от воздействия электрического поля линиями электропередач напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Следовательно, линии электропередачи напряжением 35-110 кВ не оказывают негативного физического воздействия на окружающую среду и человека.

Трансформаторные подстанции закрытого типа, существующие на территории поселения, являются источниками постоянного шума и электромагнитных полей.

Трансформаторные подстанции из-за небольшой мощности и с соблюдением нормируемых разрывов до жилых зданий обеспечивают соблюдение предельно допустимых уровней физического воздействия на окружающую среду.

Шум от автомобильного транспорта оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека.

Шумовое воздействие средств автотранспорта рассматривается как энергетическое загрязнение атмосферного воздуха. На шумовой режим населенных пунктов оказывают влияние источники непостоянного шума - средства автомобильного транспорта, уровни звука которого изменяются во времени более чем на 5 дБ.

Радиационная обстановка

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Перед отводом земельных участков под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки. Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий;

- частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

2.2.2. Земельные ресурсы. Санитарная очистка и отходы

Твердые бытовые отходы

Сбор твердых бытовых отходов от населения осуществляется специализированными автомашинами по установленному  расписанию.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

В случае отсутствия на промышленном предприятии собственных полигонов для размещения и захоронения отходов, отходы предприятием  накапливаются на площадках временного хранения отходов, расположенных на территории предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое допускается одновременно размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро - и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории предприятия служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2 метров, которое не должно быть выше 30% ПДК в воздухе рабочей зоны.

По мере накопления отходы 1-3 классов опасности обезвреживаются на предприятиях или передаются на переработку специализированным организациям.

Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов определяется эпидемиологической значимостью, ролью ее как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контакте с человеком.

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и промышленных предприятий.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов.

Ежегодно в ходе комплексных проверок, проводимых совместно ТУ Ростехнадзора, Росприроднадзора и департаментом природопользования и охраны окружающей среды фиксируются незарегистрированные свалки твердых отходов различного происхождения.

Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы. Ликвидация свалок должна проводиться органами местного самоуправления городов и территорий.

На территории находится городская свалка бытовых отходов ООО «Чистое поле» площадью 8,75 га в районе д.Кочнево.

Крупногабаритный мусор

Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Вывоз  крупногабаритного мусора осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения с.Афанасьевское.

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

2.2.3. Подземные и поверхностные воды

Поселение не имеет системы централизованного водоснабжения; подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от водозаборных узлов, расположенных в границах населенных пунктов.

Отбор подземных вод и подачу ее на хозяйственно-питьевые нужды поселения осуществляет из 3 артскважин, находящихся в муниципальной собственности.

Помимо указанных водозаборных сооружений, ряд предприятий имеет на своем балансе артскважины, расположенные на собственных территориях, вода из которых используется на собственные нужды предприятий.

Качество воды источников водоснабжения удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В целом сеть водопровода не удовлетворяет условиям бесперебойности водоснабжения и противопожарным требованиям.

Часть населения, проживающая в индивидуальной застройке, пользуется водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети.

Централизованные системы канализации имеются в с.с. Афанасьевское, Пустошь, д.Арефино.

Из накопительных емкостей хозбытовые стоки спецмашинами вывозятся на ближайшие очистные сооружения.

Население, проживающее в районах не канализованной жилой застройки, пользуется выгребными туалетами. Сливная станция для приема жидких отбросов от не канализованной застройки отсутствует.

В настоящее время дождевой сети канализации на территории  поселения нет.

2.3. Комплексная оценка территории

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах поселения выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- ограниченно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки;

- не подлежащие застройке.

1. Территории, не подлежащие застройке, включают в себя:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

2. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности 91,56м.

- территории с близким к поверхности до 2м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма.

- территории с уклоном более 20%. Их площадь незначительна.

3. Ограниченно пригодными являются:

- подтопляемые  территории;

- территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

4. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

2.4. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса поселения

Перечень основных  предприятий Афанасьевского  поселения

с основными показателями их деятельности

Таблица 2.2.

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Численность работающих (чел.) | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СПК «Афанасьевский» | с.Афанасьевское, 20 д.Тепляково | 135 | производство сельскохозяйственной продукции |
| 2. | СПК «Трудовик» | с.Пустошь | 17 | производство сельскохозяйственной продукции |
| 3. | СПК «Арефинский» | д.Арефино | 90 | производство сельскохозяйственной продукции |
| 4. | Швейный цех производственный участок №3 «Чернобылец» | с.Пустошь | 40 | текстильное производство |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика складских помещений сельскохозяйственных предприятий  за 2008год по Афанасьевскому сельскому поселению

Таблица 2.3.

| № | Наименование насе лённого пункта | Наименование хозяйств | Склады существующие (тонн единовр. хранения) | Склады для хранения сельскохозяйственной продукции (тонн единовременного хранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ядохим-ов и мин-х удобрений | Примечания (типовой, приспособленный или др.) | Зерна, семян | Овощей, картофеля | Силоса, сенажные сооружения | Сена |
| 1 | с. Афанась евское | СПК «Афа насьевский» | 400 5 | Типовой Приспособленный | 350 | 800 | 5200 | - |
| 2 | с. Пустошь | СПК (колхоз) «Трудовик» | 400 | типовой | 200 | - | 1000 | 100 |
| 3 | д. Арефино | СПК (колхоз) «Арефино» | 5 | приспособленный | 400 | 400 | 7000 | - |

Источник: исходные данные администрации

Перечень промышленных предприятий по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2010г.

Таблица 2.4.

| № п/п | Наименование промышленных предприятий | Чис-ность раб-щих, чел. | Объем промышленного производства (тыс. рублей) | Основной вид деятельности | Основная продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008г | 2009г | 2010г (прогноз) |  |  |
| 1 | СПК «Афанасьевский» | 135 | 34000,0 | 31000,0 | 35000,0 | с/х продукция | мясо молоко |
| 2 | СПК «Арефинский» | 102 | 23000,0 | 21000,0 | 25000,0 | с/х продукция | мясо молоко |
| 3 | СПК «Трудовик» | 20 | 4822 | 6337 | 8222 | с/х продукция | мясо молоко |
| 4 | Швейный цех производственный участок №3 «Чернобылец» | 40 | 15000 | 18000 | 23000 | текстиль | постельное белье |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика основных предприятий

СПК «Афанасьевский» - сельскохозяйственное предприятие, осуществляющее производство мяса, молока,  зерна и элитных семян.

Общая площадь земли составляет 2518 га, в том числе пашня 1269 га, сенокосы 808 га. По структуре посевных площадей составляет: пшеница озимая – 120 га, пшеница яровая 150 га,  овес 140 га, картофель – 40 га,  кормовые культуры 699 га.

По состоянию на 1 января 2009 года в организации имеется 1268 голов крупного рогатого скота (далее – КРС), в т.ч. 400 коров, что меньше на 46 голов КРС или на 3,5%, по сравнению с предыдущим годом, количество коров осталось на уровне 2008 года. Продуктивность животноводства снизилась: удой на одну корову в 2008 году составил 4700 кг, что на 160 кг или 3,3 % меньше, среднесуточный привес в 2008 году снизился на 22 грамма или 4% и составил 531 грамм. В 2008 году объем выпускаемой продукции составил: мяса – 1933 т,  молока – 18,8 тыс. т.

СПК «Трудовик» - сельскохозяйственное предприятие, осуществляющее производство мяса, молока.

Общая площадь земли составляет 2259 га, в том числе пашня 1231 га, сенокосы 207 га, пастбища 419 га. По структуре посевных площадей составляют  кормовые культуры 1050 га.

По состоянию на 1 января 2009 года в организации имеется 185 голов крупного рогатого скота (далее – КРС), в т.ч. 108 коров, что больше на 9 голов КРС или на 5,1%, по сравнению с предыдущим годом, количество коров повысилось на 22 головы или 25,6%. Продуктивность животноводства снизилась: удой на одну корову в 2008 году составил 4055 кг, что на 443 кг или 9,9 % меньше, среднесуточный привес в 2008 году снизился на 75 грамм или 24,6% и составил 224 грамм. В 2008 году объем выпускаемой продукции составил: мяса – 73 т,  молока – 4,3 тыс. т.

СПК «Арефинский» - сельскохозяйственное предприятие, осуществляющее племенное животноводство мясомолочного направления.

Общая площадь земли составляет 1971 га, в том числе пашня 1118 га, сенокосы 357 га, пастбища 269 га. По структуре посевных площадей составляют: пшеница 180 га, ячмень 60 га, овес 90 га, картофель 30 га,  кормовые культуры 684 га.

По состоянию на 1 января 2009 года в организации имеется 859 голов крупного рогатого скота (далее – КРС), в т.ч. 315 коров, что меньше на 20 голов КРС или на 2,3%, по сравнению с предыдущим годом, количество коров осталось на уровне предыдущего года. Удой на одну корову повысился в 2008 году и  составил 5120 кг, что на 118  кг или 2,4 % выше, чем в 2007 году и выше на 354 кг (или 7,4%), чем в среднем по району,  Среднесуточный привес в 2008 году снизился на 36 грамм или 6,3% и составил 533 грамма, однако остался выше, чем в среднем по району на 48 грамм или 9%. В 2008 году объем выпускаемой продукции составил: мяса – 1,2 тыс. т,  молока – 16,1 тыс. т, что выше 2007 года соответственно на 1,3 и 3,3%%.

Швейный цех – производственный участок № 3 «Чернобылец» осушествляет пошив постельного белья. Численность работающих организации составляет 40 человек. В 2009 году объем промышленного производства составил 18 млн. рублей, что на 20 % больше по сравнению с 2008 годом. На 2010 год запланирован объем производства в сумме 23 млн. рублей, что на 27,8% больше, чем в 2009 году.

Малое и среднее предпринимательство

В настоящее время основная доля малого предпринимательства  приходится на торговлю, общественное питание, производство пластмассовых изделий, пиломатериалов и сельское хозяйство. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от действий органов исполнительной власти. В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение занятых из сферы промышленности в малый и средний бизнес.

2.5. Население и трудовые ресурсы

Численность постоянного населения  Афанасьевского  сельского поселения  по состоянию на 01.01.2009 года составляет 1,8  тыс.человек.

Таблица 2.5.

Сведения о численности постоянного населения на 01.01.2009 года

по Афанасьевскому  сельскому поселению в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Численность, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | с. Афанасьевское | 572 | 589 | 566 | 575 |
| 2. | д. Тепляково | 92 | 90 | 81 | 70 |
| 3. | д. Павлюково | 38 | 30 | 27 | 35 |
| 4. | д. Филатовка | 17 | 17 | 9 | 15 |
| 5. | с. Пустошь | 699 | 699 | 661 | 622 |
| 6. | д. Кудряково | 50 | 36 | 33 | 36 |
| 7. | д. Гари | 9 | 9 | 4 | 6 |
| 8. | д. Колобово | 33 | 24 | 18 | 19 |
| 9. | д. Леньково | 9 | 9 | 7 | 4 |
| 10. | д. Арефино | 283 | 293 | 282 | 289 |
| 11. | д. Севастьяново | 11 | 12 | 17 | 14 |
| 12. | д. Кочнево | 124 | 125 | 138 | 142 |
| 13. | д. Максимцево | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 1937 | 1933 | 1943 | 1827 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения Афанасьевского сельского поселения

на 2009 год

Таблица 2.6.

| Наименование показателя | Численность населе ния, чел | Возрастная структура населения, чел. | Количество домохозяйств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Младше трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |  |
| Количество, человек | 1827 | 361 | 1016 | 450 | 794 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения характеризуется низким удельным весом детей (19,8%) и высоким - лиц пенсионного возраста (24,6%). Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения поселения составляет 55,6%, что ниже на 3,3 процентных пункта ниже, чем в среднем по району (58,9%) .

В 2009 году в Афанасьевском  сельском поселении  числилось 794 домохозяйства, средний размер домохозяйства составляет в поселении 2,3 человека, что на уровне  среднего размера домохозяйства по району (2,32 человека).

2.6. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2010 г. жилищный фонд поселения составил   18,2 тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет 11 кв.м общ.пл./чел.

Характеристика жилищного фонда

Таблица 2.7.

| № п/п | Показатель | на 01.01.2010г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, всего – тыс.кв.м | 18,2 |
|  | -государственный |  |
|  | -муниципальный | 4,5 |
|  | -частный | 13,7 |
|  | -другой |  |
| 2. | Ветхий фонд: -количество домов |  |
|  | -общая площадь, тыс.кв.м | 0,0125 |
| 3. | Аварийный фонд: -количество домов | 2 |
|  | -общая площадь, тыс. кв.м | 0,0075 |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ.пл./чел.) | 11 |

Примечание: исходные данные администрации

Благоустройство жилищного фонда по Афанасьевскому сельскому поселению за  2009 год (в % от суммарной общей площади жилого фонда)

Таблица 2.8.

| Показатель | Всего, % |
| --- | --- |
| Водопровод | 50 |
| Канализация | 50 |
| Центральное отопление | 10 |
| Газ |  |

Примечание: исходные данные администрации

Жилищный фонд имеет сравнительно невысокий уровень инженерного оборудования.

Распределение жилищного фонда по этажности

Таблица 2.9.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Многоквартирные дома, всего (кв. м.) | в том числе (кв. м) | Индивидуальный, кв. м | Всего жилищный фонд, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этажный | 2-3 этажный | 4-5 этажный | более 5 этажей |  |  |
| 1. | с.Пустошь | 3592 | - | 3592 | - | - | 4086 | 7678 |
| 2. | д. Гари | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
| 3. | с. Афанасьевское | 4966 | - | 4966 | - | - | 1764 | 6730 |
| 4. | д.Тепляково | - | - | - | - | - | 480 | 480 |
| 5. | д.Павлюково | - | - | - | - | - | 240 | 240 |
| 6. | д.Филатовка | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 7. | д.Арефино | - | - | - | - | - | 1222 | 1222 |
| 8. | д.Кочнево | - | - | - | - | - | 1435 | 1435 |
| 9. | д.Севастьяново | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
| 10. | д.Кудряково | - | - | - | - | - | 243 | 243 |
|  | Всего: | 8558 | - | 8558 | - | - | 9642 | 18200 |

Примечание: исходные данные администрации

Жилищное строительство многоквартирных домов на протяжении последних 5 лет по в целом Шуйскому муниципальному району является нулевым, в тоже время индивидуальное строительство претерпевает значительный рост (почти в 3 раза по сравнению с 2004 годом), за 2008 год индивидуальное жилищное строительство составило 3165 кв.м.

Важнейшей задачей в области градостроительства сегодня является привлечение  строительных компаний, имеющих возможности и опыт комплексного освоения территорий.

2.7. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в поселении сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

Особенно ощущается недостаток в учреждениях коммунально-бытового обслуживания, спортивных сооружениях. Значительно ниже действующих норм уровень обслуживания населения предприятиями общественного питания. Кроме того, часть учреждений размещается в приспособленных помещениях, требующих проведения ремонта.

В таблице приведена современная обеспеченность населения поселения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

Таблица 2.10.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Существующая емкость всего | На 1 тыс.жителей | Норма СНиП на 1000 жителей1* | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 90 | 50 | 30 | 167 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 220 | 120 | 100 | 120 |
| 3. | Больница | коек | - | - | с учетом системы расселения | - |
| 4. | Поликлиника | пос/см | 40 | 22 | с учетом системы расселения | 100 |
| 5. | Дом культуры и клубы | мест | 250 | 140 | 300-230 | 60 |
| 6. | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 18,5 | 10 | 7,0-9,0 | 111 |
| 7 | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площади | 494 | 270 | 300 | 90 |
| 8 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 19 | 10 | 40 | 25 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | - | 4 | - |
| 10 | Спортивные залы | кв.м | 488 | 270 | 60-80 | 337 |
| 11 | Бани | мест | - | - | 7 | - |
| 12 | Пождепо | авт. | - | - | 0,4 | - |

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время (на 1.01.09г.) на территории поселения функционирует 1 государственное учреждение - среднеобразовательная школа. Фактическая нагрузка школьной сети (143 учащихся) не превышает нормативную вместимость школьных заведений (220 ученических мест). Второй смены в школах на территории поселения нет.

Состояние общеобразовательных учреждений

Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района

Таблица 2.11.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Ед. изм. | Мощность (вместимость) | Износ, % | Числ.раб. | Общая площадь здания, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | проект |  |  |  |
| 1 | с.Пустошь | Пустошенская МСОШ | 1 | 143 | 220 | 30 | 31 | 2714 |

Примечание: исходные данные администрации

На 01.01.09г. на территории поселения функционирует 1 детское дошкольное учреждение, находящееся на балансе «СПК «Афанасьевский». Общая вместимость дошкольных учреждений составляет - 90 мест, количество детей посещающих ДДУ - 20. В целом в поселении  фактическое использование ДДУ составляет 22,2%.

Перечень детских дошкольных учреждений

Таблица 2.12.

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Количество мест | Процент износа | Численность рабо тающих | Общая площадь здания, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |  |  |  |
| 11 | Детский сад (СПК «Афанасьевский») | с.Афанасьевское | 90 | 20 | 40 | 6 | 620 |

Примечание: исходные данные администрации

Здравоохранение

На территории Афанасьевского сельского поселения расположен  Афанасьевский филиал Муниципального учреждения здравоохранения «Шуйская ЦРБ». В состав больницы входит поликлиника.

Физическое состояние учреждений здравоохранения в

Афанасьевском  сельском поселении  за 2008год

Таблица 2.13.

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Тип учреждения | мощность | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | факт |  |
| с.Афанасьевское | Афанасьевский филиал МУЗ «Шуйская ЦРБ» | поликлиника | 40 посещений в смену | 22 | 55 |

Примечание: исходные данные администрации

Физическое состояние фельдшерско-акушерских пунктов

в Афанасьевском  сельском поселении за 2008 год

Таблица 2.14.

| Населенный пункт | Амбулаторный прием год/день | Помощь на дому год/день | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Пустошь | 2609/12,6 | 729/3,5 | 44 |

Примечание: исходные данные администрации

Культура

На территории поселения имеются клубные учреждения  вместимостью зала 250 мест, библиотека с общим объемом книжного фонда 18,5 тыс.томов.

Исходя из существующих нормативов  обеспеченность клубными учреждениями в целом по поселению составляет 60%.

Библиотечным фондом в целом поселение обеспечено.

В соответствии с Приказом от 20 февраля 2008 г. N 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) объем фонда сельской библиотеки в России ориентируется на среднюю книгообеспеченность одного жителя на селе - 7 - 9 томов. Там, где имеются значительные социокультурные различия или иные особые обстоятельства, средний показатель может корректироваться (увеличиваться или сокращаться), так как величина фонда зависит практически от реальных потребностей местных жителей, места и роли конкретной библиотеки, близости других библиотек, доступа к внешним ресурсам, финансовых возможностей, др.

В случае, если в сельском поселении нет специализированной детской библиотеки, литература для жителей в возрасте до 15 лет должна составлять от 30% до 50% фонда библиотеки и включать документы на различных носителях, а также обучающие и развивающие программы, игры и т.п.

Число посадочных мест в библиотеке определяется из расчета 2,5 кв. м на 1 место (или не менее чем 1,5 кв. м на 100 жителей данного сельского населенного пункта).

Перечень учреждений культуры по состоянию на 01.01.2009г.

Таблица 2.15.

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Единицы измерения | Вместимость | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУ «Афанасьевский сельский клуб» | с.Афанасьевское | мест | 200 | 50 |
| 1. | Библиотечный отдел Афанасьевского сельского клуба | с.Афанасьевское | посещений в год/ экземпляров | 3000/6388 | 80 |
| 2. | Филиал библиотечного отдела Афанасьевского сельского клуба | с.Пустошь | посещений в год/ экземпляров | 3229/8404 | 80 |
| 3. | Филиал клубного отдела Афанасьевского сельского клуба | с.Арефино | мест | 50 | 80 |
| 4. | Филиал библиотечного отдела Афанасьевского сельского клуба | с.Арефино | посещений в год/экземпляров | 1502/3685 | 50 |

Примечание: исходные данные администрации

Физкультура и спорт

Из объектов физкультуры и спорта в поселении имеется 2 спортивных зала и 1 стадион в 2 населенных пунктах.

Перечень спортивных учреждений и сооружений

Таблице 2.16.

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Тип сооружения | Площадь Кв.м. | Износ здания % | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Афанасьевское | МУ «Афанасьевский сельский клуб» | Спортивный зал | 288 | 90 |  |
| с.Афанасьевское |  | Стадион |  |  |  |
| с.Пустошь | Пустошенская МСОШ | Нестандартный спортивный зал | 200 | 60 |  |

Примечание: исходные данные администрации

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории поселения функционируют 7  магазинов розничной торговли.

Предприятия  торговли  принадлежат  в  основном   ИП,  ООО    и т.п.

Предприятия торговли

по состоянию на 01.01.2010 года

Таблица 2.17.

| № п/п | Наименование | В чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (торг.площадь- кв.м, общепит- количество мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин | ЧП Лоскутова Н.И. | с.Пустошь, кв.1, д.12 | 103 |
| 2 | магазин | ООО «Абсолют» | с.Пустошь | 19 |
| 3 | магазин | ООО «Абсолют» | с.Афанасьевское | 19 |
| 4 | магазин | ИП Рябцева Г.В. | с.Афанасьевское, 20 | 30 |
| 5 | магазин | ИП Шахвердян А.М. | с.Пустошь | 170 |
| 6 | магазин | ИП Зотина И.Ф. | с.Афанасьевское, 49 | 25 |
| 7 | магазин | РАЙПО | д.Арефино | 30 |
| 8 | шашлычная | ИП Бугрова Г.В. | стоянка Павлюково |  |
| 9 | шашлычная | ИП Колб ЛП | х. Мотня | 16 мест |
| 10 | шашлычная | ИП Лоскутов | х. Мотня |  |
| 11 | кафе «Берлога» |  | с.Афанасьевское |  |

Примечание: исходные данные администрации

Уровень обеспеченности поселения торговыми площадями составляет всего 90%, предприятиями общественного питания – 25%.

В сфере банковской деятельности и услуг связи поселение  обслуживают 1 отделение  сбербанка и 1 отделение связи.

На территории поселения предприятия бытового обслуживания и коммунального хозяйства отсутствуют.

На территории поселения имеется пожарное депо на 1 автомобиль, принадлежащее СПК «Афанасьевское», который используется по договору.

2.9. Транспортная инфраструктура

2.9.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

По территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района проходит автомобильная дорога регионального значения «Обход  г. Шуя».

Афанасьевское сельское  поселение  имеет  разветвленную сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.

Автостанции на территории поселения  нет.

Характеристика автобусных маршрутов, обслуживающих населенные пункты (в т.ч. транзитных)

Таблица 2.18.

| № п/п | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шуя - Арефино | 7 |
| 2 | Шуя - Майдаково | 18 |
| 3 | Иваново - Пучеж | 50 |
| 4 | Иваново - Палех | 50 |
| 5 | Иваново - Пестяки | 50 |
| 6 | Шуя – Арефино – Афанасьевское - Шуя |  |

Примечание: исходные данные администрации

2.9.2. Внутрипоселковый транспорт

а)Улично-дорожная сеть

Таблица 2.19.

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Протяженность, км | Вид покрытия (грунт, щебень, асфальт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Афанасьевское | 1,340 | асфальт |
| 2 | с.Афанасьевское | 0,500 | щебень |
| 3 | с.Афанасьевское, ул.Дубки | 1,060 | асфальт |
| 4 | д.Арефино | 1,060 | асфальт |
| 5 | д.Арефино | 1,040 | грунтовое |
| 6 | д.Гари | 0,380 | грунтовое |
| 7 | д.Колобово | 0,980 | грунтовое |
| 8 | д.Кочнево | 1,080 | асфальт |
| 9 | д.Кудряково | 0,240 | асфальт |
| 10 | д.Леньково | 0,600 | грунтовое |
| 11 | д.Максимцево | 0,580 | грунтовое |
| 12 | д.Матюкино | 0,500 | грунтовое |
| 13 | д.Павлюково | 0,680 | асфальт |
| 14 | с.Пустошь | 2,100 | асфальт |
| 15 | с.Пустошь | 2,600 | грунтовое |
| 16 | с.Пустошь | 0,700 | плиты |
| 17 | д.Севастьяново | 0,560 | грунтовое |
| 18 | д.Тепляково | 0,760 | плиты |
| 19 | д.Тепляково | 0,360 | грунтовое |
| 20 | д.Филатовка | 0,440 | грунтовое |
|  |  | 17,56 |  |

Примечание: исходные данные администрации

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составляет  17,56 км. Более развита улично-дорожная сеть в крупных населенных пунктах:  с.Афанасьевское  составляет 2,9 км, что составляет 16,5% от общей сети; с.Пустошь – 5,4 км, что составляет 30,8 % от общей сети; д.Арефино – 2,1 км или 12% от общей сети.  Остальная часть улично-дорожной сети составляет 7,16 км в 11 населенных пунктах или 40,8%.

6)Транспорт

Количество автомототранспорта

Таблица 2.20.

| Вид транспорта | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Транспортная принадлежность | Всего | Транспортная принадлежность |
|  |  | Юридические лица | Физические лица |  | Юридические лица | Физические лица |
| Легковые автомобили | 177 | 4 | 173 | 214 | 4 | 210 |
| Автобусы | 14 | 1 | 13 | 15 | 1 | 14 |
| Грузовые автомобили | 63 | 12 | 51 | 74 | 13 | 61 |
| Прицепы и полуприцепы | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| Мототранспорт/трактор | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
| Итого транспортных единиц | 330 | 17 | 313 | 379 | 18 | 361 |

Примечание: исходные данные администрации

В 2009 году транспортные единицы на территории поселения по сравнению с  2008 годом увеличились на 49 единиц или 15,3%. По юридическим лицам произошло  увеличение на 1 единицу за счет грузового автомобиля. Увеличение транспортных единиц физических лиц произошло за счет легковых автомобилей на 37 единиц или 21,4%, а также грузовых автомобилей на 10 единиц или 19,6%.

2.10. Озелененные территории

Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенных пунктов поселения и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения. В лесных насаждениях преобладают сосна, ель, береза, в пойме - ольха черная, в посадках (в основном по улицам и дорогам) - береза, тополь, липа.

Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

2.11. Инженерная инфраструктура

2.11.1. Водоснабжение

Поселение не имеет системы централизованного водоснабжения; подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от водозаборных узлов, расположенных в границах поселения.

Отбор, подземных вод и подачу ее на хозяйственно-питьевые нужды поселения осуществляется всего из 10 артскважин, из них в с.Афанасьевское - , с.Пустошь – 3, с.Арефино – 2, д.Тепляково – 1, д.Кочнево – 1.

Отдельные  предприятия имеют на своем балансе артскважины, расположенные на собственных территориях; вода используется на собственные нужды предприятий.

Эксплуатация таких водозаборов осуществляется силами предприятий.

Качество воды источников водоснабжения удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуется водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети.

Характеристики водозаборных сооружений

Таблица 2.21.

| Наименование источника | Месторасположение | Ведомственная принадлеж ность | Мощность т. м3 в сутки | Существующая зона санитарной охраны | Глубина скважины | Дебет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект | Факт |  |  |  |
| скважина №1 | с.Пустошь | муниципальная собственность | н/д | 43,3 | нет | 24 | н/д |
| скважина №2 | с.Пустошь |  | н/д | 43,3 | нет | 22 | н/д |
| скважина №1 | с.Пустошь | к-з «Трудовик» | н/д | 40 | нет | 86 | н/д |
| скважина №1 | с.Афанасьевское | СПК «Афанасьевский» | н/д | 40 | нет | 70 | н/д |
| скважина №2 | с.Афанасьевское |  | н/д | 40 | нет | 70 | н/д |
| скважина №3 | с.Афанасьевское |  | н/д | 40 | нет | 70 | н/д |
| скважина №1 | д.Арефино | муниципальная собственность | н/д | 42 | нет | 30 | н/д |
| скважина №2 | д.Арефино | СПК «Арефинский» | н/д | 40 | нет | 30 | н/д |
| скважина №3 | д.Кочнево |  | н/д | 40 | нет | 30 | н/д |
| скважина | д.Тепляково |  |  |  |  |  |  |

Примечание: исходные данные администрации

Водопотребление предприятиями

Таблица 2.22.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Существующее положение | Строительство на 1 очередь (2011-2020гг.) | Строительство на Расчетный срок (2021-2030гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственный водозабор, м3/сут | Сети поселка, м3/сут | Всего, м3/сут | Собственный водозабор, м3/сут | Сети поселка, м3/сут | Всего, м3/сут | Собственный водозабор, м3/сут | Сети поселка, м3/сут | Всего, м3/сут |
| 1 | к-з «Трудовик» | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | СПК «Афанасьевский» | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | СПК «Арефинский» | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ФАП с.Пустошь | - | по счетчику | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: исходные данные администрации

2.11.2. Бытовая канализация

В настоящее время в Афанасьевском сельском поселении  имеется система централизованной канализации, которая охватывает незначительную часть поселения  и находится только в  населенных пунктах:  с.Пустошь, д.Арефино, с.Афанасьевское.

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях, которые имеются в с. Пустошь – 1986 года постройки, д.Арефино – 1986 года постройки, с.Афанасьевское – 1980 года постройки. Со всех очистных сооружений сбрасываются сточные воды после очистки в поле.

Существующие канализационные сети неразвиты, находятся в удовлетворительном состоянии.

Население, проживающее в населенных пунктах не канализованной жилой застройки, пользуется выгребными туалетами.

Сливная станция для приема жидких отбросов от не канализованной застройки в поселении отсутствует.

2.11.3. Дождевая канализация

В настоящее время закрытой дождевой сети канализации в населенных пунктах поселения нет.

Отведение дождевого и талого стока осуществляется по рельефу местности за счет уклонов поверхности земли со сбросом в пониженные места.

2.11.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей осуществляет ряд мелких и автономных котельных.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Теплоснабжение населения  с.Пустошь осуществляется от  1 котельной. Марка котлов Универсал 6 М, 1986 г.в., мощностью  0,34 Гкал/час, КВТЛ – 0,4 МВт, 2009 г.в., топливо – каменный уголь.

Теплоснабжение потребителей с.Афанасьевское осуществляется от  1 котельной. Марка котла КЧМ Факел, 2007 г.в., мощностью  0,34 Гкал/час, топливо – природный газ.

В целях повышения эффективности и надежности теплоснабжения в 2011 году по заказу администрации Афанасьевского сельского поселения ОГУП «Ивановский центр энергосбережения» разработана «Схема теплоснабжения села Пустошь Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района».

2.11.5. Газоснабжение

Газификация Афанасьевского сельского поселения осуществляется в соответствии со  Схемой газоснабжения и газификации Шуйского района

В настоящее время газифицированы следующие населенные пункты: с.Афанасьевское, с.Пустошь, д.Кудряково, д.Арефино.

Природный газ используется на приготовление пищи, отопление,  на горячее водоснабжение в жилых домах, на промышленность и на отопление и горячее водоснабжение коммунально-бытовых предприятий.

В жилых домах секционной застройки газ подведен в основном только к газовым плитам. Отопление и горячее водоснабжение этих домов централизованное от существующих котельных.

Газоснабжение

Таблица 2.23.

| Показатель | Существующее положение | 1 очередь до 2020г. | Расчетный срок до 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Газифицированные населенные пункты, в т.ч.: |  |  |  |
| с.Афанасьевское |  |  |  |
| с.Пустошь |  |  |  |
| д.Кудряково |  |  |  |
| д.Арефино |  |  |  |
| Расход газа, всего |  |  |  |
| в т.ч. на нужды населения | н/д |  |  |
| на промышленность | н/д |  |  |
| Газифицировано | 251 |  |  |
| - квартир | 138 |  |  |
| в т.ч. с индивидуальным газовым отоплением | 138 |  |  |
| - домов усадебной застройки | 113 | 63 |  |
| в т.ч. с газовым отоплением | 113 | 63 |  |

Примечание: исходные данные администрации

2.11.6. Электроснабжение

Распределение электроэнергии поселковым потребителям осуществляется по напряжению 6кВ по магистральной схеме.

Системные промышленные потребители получают питание от подстанций по самостоятельным взаимно резервируемым линиям (сети находятся на балансе потребителей).

Электроснабжение

Таблица 2.24.

| № п/п | Поселение/Населенный пункт | Откуда осуществляется энергоснабжение | Состояние сети | Электропотребление, кВт / час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч. | жилищно-коммунальный сектор | промышленность | прочие потребители |
| 1 | с.Пустошь | Фид-125 ПС Афанасьевское КТП №4, 5, 14 | соотв. НТД | 14730 | 5954 | 2950 | 4261 |
| 2 | д.Кудряково | Фид-124 ПС Афанасьевское КТП №6 | соотв. НТД | 1920 | 1088 |  | 714 |
| 3 | д.Гари | Фид-129 ПС Афанасьевское КТП №2 | соотв. НТД | 90 | 70 |  |  |
| 4 | с.Афанасьевское | Фид-129 ПС Афанасьевское КТП №20, 11, 9 | соотв. НТД | 18810 | 4203 | 3406 | 11088 |
| 5 | д.Тепляково | Фид-125 ПС Афанасьевское КТП №16 | соотв. НТД | 525 | 1695 |  |  |
| 6 | д.Павлюково | Фид-128 ПС Афанасьевское КТП №1 | соотв. НТД | 840 | 1242 |  |  |
| 7 | д.Филатовка | Фид-124 ПС Афанасьевское КТП №3 | соотв. НТД | 580 | 494 |  |  |
| 8 | д.Арефино | Фид-129 ПС Афанасьевское КТП №16 | соотв. НТД |  |  |  |  |
| 9 | д.Кочнево | Фид-129 ПС Афанасьевское КТП №8 | соотв. НТД | 16595 | 16197 | 89 | 1058 |
| 10 | Севастьяново | Фид-129 ПС Афанасьевское КТП №1 | соотв. НТД |  |  |  |  |

Примечание: исходные данные администрации

2.11.7. Средства связи

Существующая емкость автоматической телефонной станции составляет 100 номеров. Используемая емкость по состоянию на 01.07.2010 года составляет 89 номеров.

Заявок на установку телефонов по состоянию на 09.07.2010 года не имеется.

Увеличение монтируемой емкости не планируется.

Все абоненты имеют выход на междугородную и международную связь.

Тип прокладки сетей: ВЛС КЛС.

Существующие магистральные линии, проложенные по жилым улицам, планировочными решениями настоящего генплана сохраняются.

2.12.Объекты  культурного наследия

На территории Афанасьевского  сельское поселение находится 3  выявленных объекта культурного наследия.

Таблица 2.25.

Список выявленных объектов культурного наследия Афанасьевского  сельского поселения Шуйского района Ивановской области (выписка из приложения к письму Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 28.10.2009 № 01-11-о-754)

| Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта | Вид памятника |
| --- | --- | --- |
| Воскресенская церковь | с.Афанасьевское | Архитектура |
| Колокольня Воскресенской церкви | с.Афанасьевское | Архитектура |
| Церковь Преображения Господня | с.Пустошь | Археология |

Примечание: исходные данные администрации

3. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

3.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса поселения

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала поселения есть все основания полагать, что дальнейшее развитие поселения и формирование его экономической базы будет базироваться на его выгодном экономико-географическом положении, наличии местных сырьевых ресурсов прилегающего района и уже накопленным социально-экономическим потенциалом.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

Точками роста для реализации основных направлений деятельности станут:

- использование потенциала промышленных предприятий с целью увеличения налогооблагаемой базы, получения дополнительных доходов в бюджет поселения и роста занятости населения;

- развитие сельскохозяйственного производства во всех формах собственности, а также производств по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции.

- развитие малого бизнеса в различных отраслях экономики.

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике сохранится за сельскохозяйственным производством.

Перечень объектов, намечаемых к строительству и модернизации на период 2010-2030гг. в Афанасьевском сельском поселении Шуйского муниципального района

Таблица 3.1.

| Наименование объекта (мероприятия) | Сроки реализации (год) | Ориентировочная сметная стоимость (млн. руб.) | Производственная мощность (или эффект) | Источники финансирования (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственные средства | Заёмные средства | Вид гос. поддержки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| СПК (колхоз) «Афанасьевский» 1. Строительство молочного комплекса | 2015 | 300 | 500 голов | 15 | 285 |  |
| 2. Строительство фермы для молодняка КРС | 2020 | 120 | 2 шт. / 250 голов | 6 | 114 |  |
| 3. Строительство трех двенадцати квартирных дома | 2030 | 40 | 36 квартир | 21 | 38 |  |
| 4. Строительство коммуникаций | 2030 | 12 | 5км | 0,6 | 11,4 |  |
| 5. Строительство навесов для сена | 2010 | 2 | 4шт/400тн | 0,12 | 1,88 |  |
| 6. Строительство силосных траншей | 2012 |  | 2шт. | 0,15 | 2,85 |  |
| 7. Строительство КЗС (зерносушильный комплекс) | 2013 | 15 | На 500тн | 0,75 | 14,25 |  |
| 8. Строительство зерносклада | 2016 | 10 | На 500тн | 0,5 | 9,5 |  |

Источник: схема территориального планирования  Шуйского района

Развитие сельского хозяйства в Афанасьевском сельском поселении предполагает осуществление мероприятий по повышению доступности кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока. Однако, в настоящее время, в условиях мирового финансового кризиса, получить кредит становится все сложнее, поэтому осуществление данных мероприятий возможно после стабилизации ситуации на рынке. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей прогнозируется проведение мероприятий по развитию земельной ипотеки, размеры которой будут расти по мере увеличения количества земельных долей, прошедших государственную регистрацию.

Стратегией социально-экономического развития Шуйского муниципального района Ивановской области на 2009-2020 г.г. предусмотрена программа помощи сельскохозяйственным организациям: закупка элитных семян, улучшение плодородия почв: известкование, фосфорирование, помощь в покупке сельскохозяйственной техники, закупке племенного скота, привлечение инвесторов для возрождения обанкротившихся сельскохозяйственных предприятий.

Формирование рыночной экономики предполагает в перспективе более интенсивное развитие малого предпринимательства.

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий органов исполнительной власти. Без специальных мер поддержки развитие малого предпринимательства невозможно.

Субъекты малого бизнеса быстро реагируют на изменение экономической ситуации и наиболее быстро дают отдачу. Кроме того, они не требуют больших финансовых вложений, поскольку во многом используют собственные и самостоятельно привлеченные ресурсы, принимая на себя все риски.

Мероприятия по поддержке малого бизнеса должны учитывать особенности его функционирования. Главная особенность - это малый объем собственных ресурсов. Причем это относится не только и не столько к финансовым ресурсам. У малых предприятий малы или отсутствуют материальные ресурсы, и всегда имеется дефицит подготовленных кадров. Например, малые предприятия практически не в состоянии выделить специальное подразделение или просто специалиста для работы по маркетингу.

В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение занятых из сферы промышленности в малый бизнес.

Генеральным планом предлагается открытие мебельного цеха в с.Пустошь, в с.Пустошь – строительство предприятия по переработке ягод, фруктов на базе проектируемого фруктового сада, в северо-западной части с.Афанасьевское – предприятие по обработке молока и мяса,   юго-восточнее с.Пустошь – разведение рыб, строительство турбазы для отдыха на оз.Тепляково.

3.2 Прогноз численности населения

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития сельского поселения, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Основной целью  демографической политики является принятие дополнительных мер, направленных на исправление демографической ситуации с использованием всех резервов и возможностей управленческого, научного и финансового характера.

Среди основных направлений демографической политики в Шуйском районе приоритетными являются повышение рождаемости за счет укрепления института семьи, поддержки молодых, многодетных и приемных семей, снижение уровня смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни за счет развития системы здравоохранения, управление миграционными процессами в части создания условий, снижающих маятниковую миграцию: создание новых рабочих мест, улучшение условий труда, повышение заработной платы, создание условий для повышения образования и обучения новым профессиям, создание стимулов для закрепления молодежи.

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населения миграционная политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного состава.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации поселения по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, проектная численность населения Афанасьевского сельского  поселения на 2020 год составит  1,8  тыс. человек, на 2030 год (расчетный срок) – 1,8 тыс. человек.

3.3 Жилищное строительство

На 01.01.2010 г. средняя жилищная обеспеченность в районе составляет 22,6 кв.м общей площади на 1 человека. Для сравнения по Ивановской области обеспеченностью жильем на одного жителя составила -23,0кв.м, что на 1,8% больше чем по району. Шуйский муниципальный район занимает 18 место среди других районов Ивановской области. По Афанасьевскому  сельскому поселению обеспеченность на 1  человека  составляет 11 кв.м. В целом по России показатель ежегодного прироста жилого фонда на одного человека составляет 0,35 кв. м.

В расчете  приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий на расчетный срок проекта.

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица 3.2.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 1,8 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2общ.пл.на1чел. | 18 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ, пл. | 32,4 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2010г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 18,2 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | 0,02 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м | 18,18 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 14,2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -2-3 этажная застройка |  | - |
|  | -усадебная застройка |  | 14,2 |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства на основе прогнозной численности населения 1,8 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по поселению составит 14,2 тыс.кв м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2030г.) 18,2  тыс.кв.м.

Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определилось исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей, потенциальных возможностей строительной базы, современных тенденций в строительстве и спросе.

В проекте предусматривается строительство двух типов жилья:

- малоэтажный жилищный фонд (2-3 этажа);

- усадебная индивидуальная застройка - 1-2 этажные жилые дома с приусадебными участками.

3.4 Социальная инфраструктура

Во всех районах нового жилищного строительства необходимо размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Строительство этих объектов: - детских учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и др., - может осуществляться за счет разных инвесторов и, в том числе, за счет муниципальных средств.

Кроме того, необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т.д.

В таблице представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89*. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

Таблица 3.3.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Сущест-вующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | по демографии | 54 | 90 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | по демографии | 180 | 220 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Больница | Коек | С учетом системы расселения возможна сельская участковая больница | - | - | - |
| 5 | Поликлиника | Пос/в смену | С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория 20% общего норматива | 40 | 40 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Дома культуры, клубы | Мест | 300-230 | 410 | 220 | 190 |
| 7 | Библиотека | Тыс.ед. хр. | 7-9 | 16,2 | 18,5 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | 145 | 488 | - |
| Торговля и общественное питание |
| 11 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг.пл. | 300 | 540 | 494 | 46 |
| 12 | Предприятия общественного питания | Пос.мест | 40 | 72 | 19 | 53 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 7 | - | 7 |
| 14 | Баня | Мест | 7 | 12 | - | - |
| 15 | Пожарное депо | Автомоб | 0,4 | 1 | 1 | - |

*. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации.

Образование

Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в поселении детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность. Однако, учитывая неравномерность их размещения на территории поселения и намечаемое генпланом освоение новых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство этих учреждений с учетом радиусов доступности. В новых районах возможно строительство небольших школ (возможно совмещенных начальных школ с детскими садами). При этом существующие учреждения в сложившейся части поселения могут быть использованы под другие социальные нужды.

Здравоохранение

Количество учреждений здравоохранения удовлетворяет потребность населения Афанасьевского поселения.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Шуйского муниципального района Ивановской области на 2009-2020 г.г. разработан комплекс мер, направленных на обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи жителям, сохранение права каждого жителя на гарантированную бесплатную медицинскую помощь, снижение предотвратимых потерь здоровья населения, заболеваемости и смертности, увеличение средней продолжительности жизни.

Культура

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития поселения, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры, расположенных на территории поселения.

В настоящее время во всех крупных населенных пунктах расположены клубные учреждения и библиотеки. Суммарная вместимость учреждений клубного типа в поселении составляет 220 зрительных мест. Общая потребность на период до 2030 г. - 410 мест. Дополнительно потребуется клубных учреждений порядка 190 мест.

Предлагается строительство клуба в с.Пустошь.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Необходимо провести ремонт клубных учреждений и библиотек в сс.Афанасьевское, Пустошь и Арефино в связи с высоким процентом износа.

Стратегией социально-экономического развития Шуйского муниципального района Ивановской области на 2009-2020 г.г. предусмотрена поддержка и развитие клубных учреждений  района, создание всех жанров  народного творчества, художественных промыслов и ремесел, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности, создание системы обеспечения преемственности историко-культурных традиций, внедрение традиционных форм народной культуры в сфере образования, воспитания и культурно-досуговой деятельности, разработка программы поэтапной комьютеризации библиотек для создания единой информационной системы и подключения ее к сети Интернет.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

Учитывая имеющиеся спортивные сооружения в целом по  поселению  практически удовлетворяют проектную мощность. Но следует отметить, что в таком крупном населенном пункте как с.Пустошь  имеется только нестандартный спортивный зал в учебном заведении, т.о. предлагается строительство спортивного объекта либо открытой спортивной площадки в данном населенном пункте, кроме того, предлагается строительство открытой спортивной в с.Арефино, возможно совмещение детских спортивных игровых площадок.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественных центрах. Мелкие объекты будут тяготеть к второстепенным узловым точкам поселения  в локальных местах скопления населения. Предлагается строительство или реконструкция существующих зданий для предприятия общественного питания в с. Пустошь. Следует отметить, что на территории поселения отсутствует пошив и ремонт одежды,  ремонт    обуви, парикмахерские услуги, фотоуслуги, в результате чего предлагается строительство (реконструкция существующих зданий)  комбината бытового обслуживания населения в сс.Афанасьевское, Пустошь.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

3.5. Основные направления градостроительного развития поселения

3.5.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории поселения, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселения были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территория поселения, так и примыкающие к ней территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов поселения.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки населенных пунктов и планировки, продиктованной природными факторами, линейной планировки участков усадебной застройки, ориентированных в основном вдоль главных планировочных осей. Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенных пунктов. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов жилищное строительство предлагается развивать на площадках за пределами крупных населенных пунктов и населенных пунктов, имеющих рекреационные ресурсы с последующим включением этих территорий в границы населенных пунктов.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры Поселения является его географическое положение.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен деревнями, селами, застроенными, в основном, жилыми образованиями с преимущественной усадебной застройкой.

Комплексная оценка экономического и территориального потенциала поселения предполагает рассмотрение части территорий для перевода их из земель сельскохозяйственного назначения, но неэффективно использующихся в настоящее время, в категорию земель населенных пунктов и земель промышленности.

Основными направлениями концепции развития поселения являются:

- При развитии населенных пунктов на свободных от застройки территориях, прилегающих к населенным пунктам необходимо руководствоваться режимами зон ограничений.

- Четкое зонирование территории.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах.

- Вынос жилья из санитарно-защитных зон на предлагаемые проектом территории или применение технологий, позволяющих уменьшать размеры санитарно-защитных зон.

- Формирование системы центров административного и культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах на основе уже сложившихся центров.

- Благоустройство берегов рек и существующих зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

3.5.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип историко-культурного и  экологического приоритета принимаемых решений:

- сохранение объектов историко-культурного наследия;

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории Поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию сельских территорий.

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон.

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития сельского поселения.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН, заповедных зон; санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане Поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Развитие жилых (селитебных) и общественно-деловых зон

В новом плане территориального развития сельского поселения предложены два основных стратегических направления развития:

- Развитие населенных пунктов внутри существующей черты населенных пунктов за счет внутренних резервов.

- Расширение территорий населенных пунктов после исчерпания внутренних территориальных резервов за счет прилегающих земель сельхозназначения.

Общественно-деловые зоны в существующих населенных пунктах, как обособленные территории, на которых находятся объекты социального и культурно-бытового обслуживания, в поселении отсутствуют. Отдельно расположенные объекты образования, дошкольного воспитания, спорта, общественного питания, бытового обслуживания и торговли, административно-бытовые учреждения размещаются в жилых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для жилищного строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Развитие производственных зон

Развитие производственного комплекса Поселения предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Промышленно-коммунальные территории уже сложились в трех населенных пунктах:

- с.Афанасьевское, на территории которого находится предприятие по производству сельскохозяйственной продукции  СПК «Афанасьевское»;

- с.Пустошь, на территории которого находится предприятие по производству сельскохозяйственной продукции СПК «Трудовик», швейный цех;

- с.Арефино, на территории которого находится предприятие по производству сельскохозяйственной продукции СПК «Арефинский».

Генпланом  предусматривается создание дополнительных промышленных зон, также размещение новых промышленных объектов рекомендуется на территории существующих, но недействующих промзон.

Развитие населенных пунктов

Населенные пункты развиваются на основе малоэтажной жилой застройки, преимущественно индивидуальной за счет внутренних территориальных резервов населенных пунктов и земель  сельскохозяйственного назначения. Планировочная структура новых жилых микрорайонов сформирована на основе  сложившейся структуры населенных пунктов, с использованием существующей системы обслуживания населения, а также с учетом имеющихся ограничений.

3.6. Транспортная инфраструктура

3.6.1. Внешний транспорт

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Учитывая близость районного центра г. Шуя, тяготение к которому обусловлено следующими факторами: большая часть внешних пассажирских передвижений осуществляется через г. Шуя, где находятся ближайшие железнодорожная и автобусная станции.

3.7. Озелененные территории

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60% .

В концепции территориального планирования сельского поселения предусмотрено увеличение доли озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах. Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по улучшению экосистем рек, путем разработки и организации санитарно-экологических мероприятий – ликвидации очагов распространения возбудителей и переносчиков опасных заболеваний.

В концепции территориального планирования сельского поселения предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных участков в единую непрерывную систему, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

3.8. Инженерная инфраструктура

3.8.1. Водоснабжение

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

- обеспечить на расчетный срок перспективные населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

- предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах.

Расчет водопотребления

Таблица 3.4.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления,л/сут | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей, тыс.чел. | Среднесуточный рас ход, м3/сут | Макс. суточный расход м3/сут |
| 1 | Население | 95 | 1,8 | 171 | 222 |
| 2 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 17 | 22 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 30 | 1,8 | 54 | 70 |
| Всего: |  |  | 242 | 314 |

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения поселения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода в сельских населенных пунктах должен быть  не менее 75 мм.

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников.

В с.Пустошь планируется проведение водопровода со строительством станции обезжелезивания воды от новой скважины, строительство пожарных гидрантов.

3.8.2.Водоотведение

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

- улучшение качества очистки сточных вод.

Предлагается реконструкция существующих очистных сооружений в сс. Афанасьевское, Пустошь, Арефино.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений;

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями, проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

СНиП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов, промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения ряда населенных пунктов Афанасьевского сельского поселения, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Генеральным планом Афанасьевского сельского поселения даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.

Возможно 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки. Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения.

Во втором случае отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность, а следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы хозбытовых стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

3.8.3. Дождевая канализация

Строительство закрытой дождевой сети канализации в населенных пунктах поселения не планируется. Ливневые воды удаляются по открытой схеме.

3.8.4. Теплоснабжение

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-сервисного центра, на территориях нового строительства размещается ряд проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки.

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

3.8.5. Газоснабжение

На территории Шуйского района разработана Схема газификации района, согласно которой предусмотрена газификация  Афанасьевского сельского поселения.

На первую очередь предусмотрена газификация следующих населенных пунктов: д.Кочнево, оставшуюся часть с.Арефино,  д.Павлюково, на расчетный срок – Тепляково.

Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы газа для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

3.8.6. Электроснабжение

По территории Афанасьевского сельского поселения проходит ВЛ – 0,4 кВ,  ВЛ – 6-35 кВ. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

Воздушные линии распределительной сети, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в удовлетворительном состоянии,  могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

В целях реализации Генерального плана Афанасьевкого сельского поселения необходимо предусмотреть замену существующих опор ЛЭП в связи с износом, реконструкцию существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных подстанций на более мощные.

3.8.7. Средства связи

Существующая емкость автоматической телефонной станции составляет 100 номеров, используемая — 89 номеров. Количество заявок на установку телефонов на момент проектирования не имеется.

Емкость существующей АТС для подключения новых абонентов  достаточна, поэтому необходимости ее расширения не имеется.

В качестве развития  телефонной сети Афанасьевского сельского поселения предлагается наращивание номерной ёмкости ГТС с открытием новых АТС и выносных абонентских модулей в районах нового строительства с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

На территории поселение система радиовещания отсутствует, однако система проводного вещания должна быть как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

В удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное радиовещание.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Генеральным планом Афанасьевского сельского поселения даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

3.9. Охрана окружающей среды. Основные природоохранные мероприятия

Генеральный план Афанасьевского сельского поселения разрабатывался с учетом сложившейся экологической ситуации и должен обеспечить дальнейшее устойчивое развитие населенных пунктов.

При разработке проекта учитывалась экологическая ситуация сложившаяся в настоящее время на проектируемой территории, учитывались также планировочные ограничения сложившиеся в результате существующей застройки.

3.9.1. Воздушный бассейн

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации поселения и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия общего характера

- К организационным мероприятиям относится постепенный (по мере амортизации) вынос жилых домов и других нормируемых объектов за пределы санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

- Для всех крупных предприятий разработать проекты обоснования санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера.

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- В случае размещения жилых зданий вдоль транспортных магистралей широко внедрять методы строительства шумозащитных зданий согласно рекомендациям СП 31-107-2004.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

- Модернизацией котельного оборудования действующих котельных будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу и как следствие - улучшению экологической ситуации.

3.9.2. Поверхностные и подземные воды

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов, при широком использовании мембранных технологий.

3.9.3 Защита почвы и растительности

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Для исключения образования несанкционированных свалок ТБО необходимо строго соблюдать график сбора и вывоза отходов.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

Разработать комплексную программу очистки поселения, включая систему утилизации ТБО и промотходов.

В комплексную программу по очистке поселения необходимо также включить мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земель в этих местах.

В целях охраны почв от загрязнения необходимо проведение следующих мероприятий:

- Обеспечить ведомственный (производственный) контроль за состоянием почвы.

- Для исключения образования несанкционированных свалок ТБО необходимо строго соблюдать график сбора и вывоза отходов.

- Разработать комплексную программу очистки муниципального образования, включая систему утилизации ТБО и промотходов.

- В комплексную программу по очистке муниципального образования необходимо также включить мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земель в этих местах.

- Повышение ответственности предпринимателей, юридических лиц и граждан по соблюдению требований санитарных правил обращения с отходами.

- Обеззараживание сточных вод перед сбросом в водоемы, своевременная ликвидация аварий на КОС и сетях.

- Своевременная и регулярная очистка и благоустройство территории населенных мест.

3.9.4. Организация санитарно-защитных зон

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям поселения разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

На территории поселения имеются предприятия по производству сельскохозяйственной продукции, санитарно-защитные зоны которых накрывают жилищный фонд, поэтому генпланом предлагается: перенос (изменение конфигурации) промзон в северной части  с.Афанасьевское – перенос севернее существующей, юго-восточной части с.Афанасьевское – на восток, на юге с.Афанасьевское- южнее, с.Арефино- переносится северо-западнее, с.Пустошь - восточнее; в с.Кочнево – на юго-восток. Швейному  цеху производственный участок №3 «Чернобылец» разработать СЗЗ предприятия, т.к. накрывает жилищный фонд.

В связи с уменьшением СЗЗ 2 скотомогильников необходимо перевести их   в биотермические ямы (около с.Пустошь и Кочнево).

Генпланом предлагается озеленение СЗЗ кладбищ и скотомогильников.

Рекомендации по организации санитарно-зашитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция установление размера санитарно-защитная зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зоны санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии с «Водным Кодексом РФ».

3.9.5 Прогноз состояния окружающей среды

В процессе выполнения проекта проведено уточнение и упорядочение существующей планировочной структуры поселения, определена структура нового жилищного строительства, намечено строительство и реконструкция объектов инженерного обеспечения.

При разработке проекта учитывалось существующее экологическое состояние территории.

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проектных решений можно сделать следующие выводы:

- Фоновое загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ на территории поселения в ближайшие годы не превысит ПДК при условии выполнения природоохранных мероприятий, изложенных в проекте и соблюдения действующего законодательства в области охраны природы.

- Генплан предусматривает максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, дальнейшее озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать в целом улучшению экологической ситуации.

- Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации  будет способствовать в целом благоустройству территории и исключит сброс неочищенных сточных вод на рельеф и дальнейшее их попадание в естественные водоисточники, предотвратит загрязнение почвы. Этому будут способствовать также организационно-планировочные мероприятия по соблюдению водоохранных зон реки и водохранилища.

4. Сводные данные об использовании земель

По данным администрации Афанасьевского сельского поселения Шуйского района Ивановской области на 1.01.2010г. общая площадь земель в пределах черты поселения составляет 6552 га, земель используемых за пределами черты нет.

Распределение земельного фонда на начало 2009 и 2010 гг. ( га)

Таблица 4.1.

| Категории земель | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 5482 | 5482 |
| Земли населенных пунктов | 159 | 159 |
| Земли промышленности, транспорта | 46 | 46 |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| Земли лесного фонда | 811 | 811 |
| Земли водного фонда | 54 | 54 |
| Земли запаса | - | - |
| Итого земель | 6552 | 6552 |

Структура земельных угодий Афанасьевского сельского  поселения

на начало 2010 г.

Таблица 4.2.

| Наименование угодий | площадь территории (тыс.га) | тоже в % |
| --- | --- | --- |
| Сельхозугодья, в том числе: | 5482 | 84 |
| пашни | 3422 | 52 |
| залежь | - | - |
| многолетние насаждения | - | - |
| сенокосы | 956 | 15 |
| пастбища | 1104 | 17 |
| Лесные площади | 810 | 12 |
| Лесные площади, не входящие в лесной фонд | 26 | 0,4 |
| Под водой | 54 | 0,8 |
| Земли застройки | 117 | 1,8 |
| Под дорогами | 46 | 0,7 |
| Болота | 11 | 0,2 |
| Нарушенные земли | - | - |
| Прочие земли | 6 | 0,1 |
| Итого | 6552 | 100 |

# 5.Зоны с особыми условиями

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-ФЗ).

В соответствии с вышеизложенным,  выделяются следующие общие положения:

указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями использования территорий;

требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосредственно, либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации;

требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо федеральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ №184). Это означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании технических регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов);

до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в документах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ №190), схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 14 ФЗ №190), схемах территориального планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190), генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт 7 части 6 статьи 23 ФЗ №190).

В силу того, что зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

Ограничения использования территорий и земельных участков, расположенных в пределах зон с особыми условиями  определяются нормами двух федеральных законов. В части 2 статьи 85 Земельного кодекса РФ содержится норма: «Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений». Из пункта 9 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ следует, что градостроительный регламент состоит из трех частей: 1) виды разрешенного использования земельных участков, 2) предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 3) ограничения использования земельных участков.

Посредством зон с особыми условиями использования территорий устанавливается не режим как завершенная совокупность предписаний, а только «часть режима» - ограничения использования расположенных в пределах таких зон территорий и земельных участков. Следует обратить внимание на важное обстоятельство, определяемое различным отношением к фактору времени применительно к «негативной» и «позитивной» частям градостроительного регламента. По своей природе ограничения определяются, исходя из уже имеющегося знания о том, что существует сейчас, или о том, что будет, планируется с известным, предустановленным на данный момент набором характеристик. Ограничениями не определяется будущее. «Позитивная» часть градостроительного регламента, опираясь на существующее, предопределяет то, чего сейчас нет, но может быть в будущем. Поэтому и с этой точки зрения приходится признать, что ограничения по своей природе не могут определять весь режим использования, а только его часть.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территории:

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия, установление которых не связано с обеспечением безопасности, понимаемой в терминах федерального закона «О техническом регулировании».

Ограничения в зонах с особыми условиями использования территорий  Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по следующим условиям:

5.1. По условиям охраны памятников истории и культуры.

Таблица 5.1.

Ограничения использования историко-культурных территорий Требования к использованию историко-культурных территорий

| № п/п | Регламентируемые территории | Требования к использованию | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории объектов историко-культурного наследия всех видов и категорий историко-культурного значения | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия и с сохранением отдельно взятого памятника или ансамбля и (или) их территорий (проведение ремонтно-реставрационных работ); Согласование осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или участке водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия. В связи с этим, разрешается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; Обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; Обеспечение доступа к объекту культурного наследия. (Статьи 34,52,53 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | Использовать объект культурного наследия и его территории: под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов; под склады и производства материалов, влекущих загрязнение интерьеров объектов культурного наследия, их фасадов и территорий, окружающей природной среды; под склады и производства материалов, допускающих вредные парогазообразные и иные выделения; под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих продуктов, а также помещения для содержания животных в хозяйственных целях; под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и иных машин; под производства, оснащенные станками, установками и иными механическими двигателями, оказывающими динамические и вибрационные воздействия на конструкции объектов культурного наследия (независимо от их мощности); под производства и лаборатории с неблагоприятными для памятника температурно-влажностным режимом и химически активными веществами. Территория памятника не подлежит застройке, изменению, прокладке коммуникаций не относящихся к памятнику. |
| 2 | Охранная зона объектов культурного наследия | Устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | На территории охранной зоны объекта запрещено: застройка и изменение территории; возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению памятника; прокладка коммуникаций, дорог, не относящихся к памятнику; устройство автостоянок; строительные, земляные, изыскательные работы; самовольная реставрация и обновление. Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований (ст.10 Постановления Правительства РФ от 26.04.2008г.№315): а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды; ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. |
| 3 | Зона регулирования заст ройки и хозяйственной дея тельности | Устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность. Определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В границах данной зоны охраны запрещено: размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и др. устройства, создающие большие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений; строительство современных построек не соответствующих исторически сложившемуся облику данной территории; архитектурное проектирование и застройка без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований (ст.11 Постановления Правительства РФ от 26.04.2008г.№315): а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков; г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов; и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. |
| 4 | Зона охраняемого природ ного ландшафта | Устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В зоне охраны ландшафтов запрещено строительство сооружений, проведение работ нарушающих облик и состояние природных ландшафтов. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований (ст.12 Постановления Правительства РФ от 26.04.2008г.№315): а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий; в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта. |

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов историко-культурного наследия и их зон охраны необходимо согласование с органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

5.2. По условиям охраны водоемов.

В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Таблица 5.2.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ) |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ) |

5.3.По условиям санитарной охраны.

На территории Афанасьевского  сельского поселения располагаются месторождения пресных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на  использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 5.3.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: *посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, неимеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. *Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: *Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). *закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; *размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . *размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; *применение удобрений и ядохимикатов; *рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

5.4.По условиям охраны особо охраняемых природных территорий

Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия действует система особо охраняемых природных территорий. К ним относятся памятники природы (зоологические, ботанические) и заказники разного профиля (историко-культурного, природного, биосферного, охотничьего, др.).

Таблица 5.4.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятники природы | В соответствии со ст. 27. Закона «Об ООПТ» на территориях памятников природы, и в границах их охранных зон, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. (п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) | Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г. (ФЗ №33) |

5.5.По условиям организации санитарно-защитных зон

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное  и мясное скотоводство, зерновое, садоводческое, птицеводческое направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Таблица 5.5.

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

По рассматриваемой территории проходит дорога территориального значения, от которых устанавливаются придорожные полосы и санитарные разрывы (от  территориальных – 100 м). От железнодорожных путей санитарный разрыв принимается 100 м. Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог и железнодорожных путей определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 5.6.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы от автомобильных дорог и железнодорожных путей | Запрещается размещение: коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Разрешается размещать: пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, АЗС, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Придорожные полосы | В пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов ГИБДД Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса. Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г. | Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. Постановлением Правительства РФ от 1.12.1998 г. №1420). Правила установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 г. №233). |

По данным администрации поселения, на территории Афанасьевского сельского поселения  располагается 3 скотомогильника. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I  класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 1000 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Скотомогильники, расположенные на территории населенных пунктов и вблизи от них, должны быть локализованы (посредством устройства саркофага).

Таблица 5.7.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cкотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по Ивановской области для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Л.П.Гульченко (Роспотребнадзор)) |

5.6. По условиям охраны лесов.

Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса (леса II группы) подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов:

Таблица 5.8.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные докумен ты, регули рующие разрешен ное споль зование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. В лесопарковых зонах запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 5. В зеленых зонах запрещаются: 1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 5.1. В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи. 6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 7. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 8. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 5 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса. 1.1. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010г). |
| 6 | Особо защитные участки лесов | Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 2. На заповедных лесных участках запрещается: 1) проведение рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства. (часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2.1. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

| Эксплуатационные леса, резервные леса |
| --- |
| 7 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 Лесного Кодекса. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 Лесного Кодекса видов. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 8 | Резервные леса | 1. К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. 2. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. На лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами и объектами инфраструктуры, осуществляются меры пожарной безопасности, указанные в части 1 статьи 53 Лесного Кодекса, и тушение лесных пожаров. 3. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд. 4. Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление прибрежных населённых пунктов, нанесение материального ущерба населению и хозяйству области, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

Существующая застройка может быть защищена от затопления дамбами обвалования. При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна определяться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности земли, слоя затопления и другим факторам.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Экстремальные климатические явления.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или жара относятся к источникам рисков чрезвычайных ситуаций природного характера. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного и железнодорожного транспорта.

Пожаровзрывоопасные объекты.

На территории поселения расположены  пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:

транспортировка  природного газа;

транспортировка и хранение нефтепродуктов.

Наиболее потенциально опасными участками газопроводов являются газораспределительные станции с их технологическим оборудованием, переходы газопроводов через реки, а также их пересечение с  железными и автомобильными дорогами.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что в условиях поселения определяет возможность уязвимости почти всех населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Кроме того, источником рисков природного и техногенного характера могут быть пожары на объектах экономики, аварии на водопроводных, электрических сетях, ухудшение эпидемиологической обстановки.

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

8. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

9. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

10. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

11. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

12. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

13. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение поселений:

1. На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаро-взрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаро-взрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

6. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

7. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

8. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

9. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

10. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

11. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». На территории Афанасьевского сельского поселения имеется водная инфраструктура, размещаются водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Генеральным планом предлагается строительство пожарных пирсов в населенных пунктах не имеющих подъездных путей к водоему. Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, количество и емкость пожарных резервуаров, водонапорных башен необходимо предусмотреть на следующих стадиях проектирования.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

8.Технико-экономические показатели.

| №п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория | га | 6552 | 6552 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельхозназначения | га | 5482 | 5482 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 159 | 159 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта | га | 46 | 46 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 811 | 811 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 54 | 54 |
|  | Земли запаса | га | - | - |
| 2 | Население |  | на 01.01.2009г |  |
| 2.1 | Всего | тыс.чел. | 1,8 | 1,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | городское | тыс.чел. | - | - |
|  | сельское | тыс.чел. | 1,8 | 1,8 |
| 3.3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 0,4 | 0,4 |
|  |  | % | 22,2 | 22,2 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1,0 | 1,0 |
|  |  | % | 55,6 | 55,6 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 0,4 | 0,4 |
|  |  | % | 22,2 | 22,2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 18,2 | 32,4 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. м2 общей площади | - | 0,02 |
|  | в т.ч. -по техническому состоянию | тыс. м2 общей площади | - | 0,02 |
|  | -по другим причинам | тыс. м2 общей площади | - | - |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | - | 18,18 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади | - | 14,2 |
| 3.5. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м/чел. | 11 | 18 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 90 | 90 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 220 | 220 |
| 4.3 | Больницы | коек | - | - |
| 4.4 | Поликлиники | посещений в смену | 40 | 40 |
| 4.5 | Дома культуры, клубы | Мест | 220 | 410 |
| 4.6 | Библиотека | Тыс.ед. хр. | 18,5 | 18,5 |
| 4.7. | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг.пл. | 494 | 540 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания | Пос.мест | 19 | 72 |
| 4.9. | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | - | 7 |

Литература:

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ.

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (принят ГД РФ 04.10.1996).

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД РФ 24.05.2002).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 2.07.01 – 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Социально-экономическое положение Шуйского муниципального района в 2008 году.

- Стратегия социально-экономического развития Шуйского муниципального района Ивановской области на 2009-2020 г.г..

- Концепция стратегии социально-экономического развития Ивановской области на период  до 2020 года.

- Схема территориального планирования Шуйского района (2009 г.).